## Slide 1: La questione energetica italiana (e non solo…) Alberto Rotondi Università di Pavia
Produrre l’energia che ci serve
senza esaurire le fonti
a costi ragionevoli
senza inquinare l’ambiente
http://www.pv.infn.it/~rotondi/

## Slide 2: Disclaimer……
Vi illustrerò il punto di vista di un fisico non coinvolto direttamente nelle questioni energetiche
La fisica ha il pregio di delimitare gli aspetti generali entro i quali svolgere una analisi corretta
Questo tentativo verrà fatto questa sera

## Slide 3
Energia
Movimento
calore
luce
accumulo
100%
20-60%

## Slide 4: kW e kWh
Litri al secondo -> kW (= 1000 J/s)
Litri raccolti -> kWh (= 3.6 milioni di J)
1 kWh circa 0.2 €
Quanta acqua?
Ad esempio, 2 kW per 3 ore = 6 kWh
1.2 €

## Slide 5
La filastrocca dei Multipli
kilo-Mega-Giga-Tera
Potenza installata energia consumata
kilo Watt kW 1 000 Watt kiloWatthora kWh
MegaWatt MW 1 000 kW MegaWatthora MWh
GigaWatt GW 1 000 Mw GigaWatthora GWh
TeraWatt TW 1 000 GW TeraWatthora TWh
Il debito italiano: 2 TeraEuro
kW kWh, kWe kWhe, kWt, kWht, kWp

## Slide 6
1 Watt
55 milioni di kWe
55 GW (2%)
300 TWhe all’anno
70.000 Watt
70 kW (100 CV)
100 Watt
2.4 kWh al giorno
0.55 Euro
0.7 kg di pane
2500 GWe
POTENZA/ENERGIA
3.000 Watt
3 kWe
30 kWt

## Slide 7: 1 kWh
1/60 g di uranio naturale
90 g di benzina
120 g di carbone
95 litri di gas
7 kg di batteria al litio, 25 kg di batteria al Pb
oppure
8 m2 pannelli solari 1 ora col sole a picco
0.5 kg di legno secco
Un anno di granoturco (biomassa) di 1/6 m2
Vento a 36 km/h su 5 m2 di superficie per 1 ora
6 litri/s di caduta d’acqua da 20 m per 1 ora
sostituire 3 lampade a incandescenza da 40 watt con 3 lampade a led per 9 ore

## Slide 8
Se vado in auto per 1 ora a metà potenza (35 kW)
consumo 35 kWh (9 kWh per la trazione), cioè
90g x 35 = 3150 g di petrolio (benzina)
Circa 3.5 litri di benzina
oppure 70 kg di batterie al litio
oppure 230 kg di batterie al Piombo
Ricarica 8 ore (3 kw x 8 h)
Ricarica rapida: ½ ora
Autonomia max 199 km
Costo 25.000 -> 18.000 Eu
Noleggio batterie: 100 Eu/mese
Consumo: 150 Wh/km
Pieno: 24 kWh (5 €)
200 kg di batterie al litio
NISSAN LEAF

## Slide 9: La torta energetica italiana 2100 TWh
Chart: 
| trasporti | elettricità | altro
 | 30 | 40 | 30
30%
40%
15%
25%
Persa kWht
Immessa in rete
kWhe
30%
Consumi el. x 6.7 = consumi totali

## Slide 10
17 miliardi di kW
Potenza TOTALE
44 TW
Solare
geotermica
eolica
umanità:
Potenza totale
17 TW

## Slide 11
Il lago Maggiore si trova ad un'altezza di circa 193 m s.l.m., la sua superficie è di 212 km² di cui circa l'80% è situata in territorio italiano e il rimanente 20% in territorio svizzero. Ha un perimetro di 170 km e una lunghezza di 54 km (la maggiore tra i laghi italiani); la larghezza massima è di 10 km e quella media di 3,9 km. Il volume d'acqua contenuto è pari a 37,5 km³ di acqua
Prosciugato in tre anni
1 Mtep = 11.6 TWh = 4.5 TWhe
17 TW 150.000 TWh

## Slide 12
Italia (2%) 240 GW 2100 TWh = 180 Mtep
World 15.000 GW 130.000 TWh= 10.400 MTep
1 km
1 km
200 m
Italia = 180 Mtep
Lago Maggiore
prosciugato in 170 anni
280 MLD, 19% del PIL
Consumo reale
Idrocarburi (oil+gas)
135 Mtep
Riserve accertate
120 (700) Mtep
Autonomia: 5 anni

## Slide 13
fonte | Watt/m2 potenza elettrica Prodotta** | Costo^^ €/MWhe Al 2020 | note
petrolio | 1000-10000 | 130-150 | Stabile
carbone | 1000-10000 | 85 | Stabile
gas | -------- | 55-85 | Stabile
biomassa | < 1 | 90 | Stabile
vento | 3-30 | 70-140 | intermittente
Fotovolt. (15%) | 18-30 | 210 | intermittente
Solare termico | 8-35 | 200 | quasi stabile
idroelettrico | 10-50 | 70-140 | Stabile
nucleare | -------- | 80-100 | stabile
geotermico | 0.1 | 40-150 | Stabile nel breve p.
^^ EU official site https://odin.jrc.ec.europa.eu/SETIS/SETIS1.html#
Con 20€/ton di CO2 tax

## Slide 14
150 000 TWh

## Slide 15
2 000 TWh
25 000 TWh
30 000 TWh
4 100 TWh
USA
CINA
ITALIA
GERMANIA

## Slide 16
OECD: (OCSE)
Tutti i paesi industrializzati
Tranne
CINA, INDIA, BRASILE…..
I paesi non OCSE
raddoppieranno i consumi
nei prossimi 30 anni
Tasso medio di sviluppo 2.5%

## Slide 17
Combustibili
fossili
alta densità energetica
facile produzione
facile trasporto
possibili usi molto differenti
Nessuna altra sorgente può competere !!!!!

## Slide 18
Riserve di combustibili fossili
disponibili tC02/ riserve consumo durata GWh note annuale (anni)
Carbone 910 950 6,2 150
(G ton)
Petrolio 1,100 750 2,600 30 90
(mld di barili) 3,200* 190**
Gas 185.000 550 2.815 70
(mld mc) 650.000* 250**
Riserve da scisti bituminosi (wikipedia)
** riserve da giacimenti e scisti bituminosi
Source: L. Maugeri Con tutta l’energia possibile Sperling Kupfer 2008

## Slide 20
Centrali a gas a ciclo combinato
Rendimento circa 60%
500
gradi

## Slide 21
Il Nucleare

## Slide 22
filiera acqua naturale uranio arricchito

## Slide 24
1/3
2/3

## Slide 25
Costi
Sicurezza
Scorie
Proliferazione

## Slide 26
3 mSv
100 mSv
3000 mSv
?
Effetti delle radiazioni: un problema aperto

## Slide 29: Energia geotermica
Vapore ed elettricità
Pompe di calore

## Slide 30
Calore da
decadimento
radioattivo !
crosta + mantello:
70%
Stime mondiali
22.000 TWh/anno
0.1 W/m2

## Slide 33
Sink Hole Caused by Geothermal Drilling
TSubsidence Caused by Geothermal
Drilling in France

## Slide 34: Le incognite del geotermico
Negli impianti a vapore diretto c’è possibilità di gravi
fenomeni di inquinamento locale. Questi siti non sono molti
Negli impianti con fluidi secondari ci sono grandi
incertezze di progetto e costi, e si notano fenomeni di
«esaurimento» dei campi
In molti campi geotermici si sono avuti
fenomeni geologici (terremoti, subsidenze) anche gravi
La tecnologia del geotermico competitivo è
ancora da sviluppare
Per questi motivi il contributo reale del geotermico
nei prossimi 20-40 anni risulta ancora incerto
(ora è lo 0.5% delle produzione elettrica mondiale e
il 2% di quella italiana)

## Slide 35: Le rinnovabili
Energia rinnovabile (WIKI): Con il termine energie rinnovabili si intendono le forme di energia prodotte da fonti di energia derivanti da particolari risorse naturali che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate o non sono "esauribili" nella scala dei tempi di "ere geologiche" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le stesse risorse naturali per le generazioni future.
Le rinnovabili risolvono tre problemi:
esaurimento delle fonti
inquinamento dell’aria
emissioni di CO2

## Slide 36
Le autorità hanno chiesto alle scuole di non far fare attività di ginnastica all'aperto. Oggi pomeriggio pensavamo di fare una passeggiata sulle vecchie mura della città, ma ci stiamo ancora chiedendo se uscire o no. Solo nel tragitto in taxi dall'aeroporto all'albergo abbiamo accumulato in bocca un sapore amaro che non augura nulla di buono. Dalla finestra dell'albergo si vede solo latte… Abbiamo anche l'impressione che ci sia un velo bianco sulle automobili e tutti gli oggetti. Per fortuna ripartiamo martedì. Ma anche da Pechino, dove andremo, le notizie non sono buone. Purtroppo il tempo è buono, non piove, e questo favorisce l'accumulo dello smog.
Domenica 23 febbraio 2014: un amico a Xian, l’antica capitale cinese,
mi manda questo mail:

## Slide 37: Il nostro passato…4 km di ghiaccio, 1 milione di anni

## Slide 38: Il fatto cruciale: questi sono dati
Le bolle d’aria antartiche conservano I valori di 800,000-anni dei livelli di CO2, che sono naturalmente variati da 180 a circa 280 parti per milione. Da quando l’uomo ha cominciato a bruciare grandi quantità di carbone e petrolio nel 19mo secolo, le concentrazioni sono salite a 315 parti per milione nel 1958 (da quando sono cominciate le misurazioni antartiche di CO2) a 380 parti per milione nel 2007. (NASA graph by Robert Simmon, based on data from Keeling et al., 2008.)

## Slide 39: Le temperature
I paleontologi usano i rapporti dell’ossigeno dell’acqua intrappolata dai ghiacci per misurare le temperature e le precipitazioni passate.
Nei ghiacci polari, la misura è relativamente semplice: meno ossigeno pesante nel ghiaccio significa che le temperature erano più fredde.
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology

## Slide 40
Homo
sapiens
TEMPERATURA
CO2
POLVERI
MIGLIAIA DI ANNI

## Slide 41
Figure 1: Ciclo del Carbonio. I numeri rappresentano gli scambi di CO2 in gigaton (miliardi di tonnellate)
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm
Natura 439 + 332 - 450 - 338 = - 17 Gton

## Slide 42
Nature 439 + 332 - 450 - 338 = - 17
Natura 439 + 332 - 450 - 338 = - 17
Uomo = + 30
Bilancio = +13 (43%, + 2 ppmv/year)
Anche se i dati fossero un po’ imprecisi, comunque il risultato finale è giusto perché è misurato!
A questo punto non è importante sapere chi è il responsabile di queste 13 Gton/anno circa, è importante, di questo eccesso di CO2, sapere:
che conseguenze avrà e
2) se l’uomo può intervenire per modificarlo

## Slide 43
CO2 totale in atmosfera: 2600 Gton.
Incremento annuo: 10 -12 Gton CO2
10 Gtons = 100 laghi di Garda all’anno in atmosfera;
se questo volume occupasse tutta l’Italia, avrebbe una altezza di 16 metri
10 GTon CO2
37
30
22
CO2 15
7
0

## Slide 45
1845
1925
1985
Che
succede
?

## Slide 46
Ultimo Rapporto IPCC marzo 2014

## Slide 47
Accordo USA-CINA,
12 novembre 2014
Come parte dell'intesa, Obama ha annunciato che gli Usa si sono impegnati per una riduzione del 26-28% delle emissioni entro il 2025, mentre Pechino si impegna a diminuire il picco delle emissioni entro il 2030, se non prima. Per raggiungere l'obiettivo Xi ha annunciato che le cosiddette fonti energetiche pulite, come l'energia solare e eolica, potrebbe rappresentare il 20 per cento della produzione totale cinese entro il 2030. (Europa: -40% nel 2030, -80% nel 2050 rispetto al 1990 ndr)
DA «La Repubblica», Novembre 2014

## Slide 48: IL Fotovoltaico

## Slide 49
Come funziona

## Slide 50: Fonti intermittenti: kWp e kWh
Litri al secondo -> kWp (= 1000 J/s)
Acqua raccolta in un anno
Acqua ipotetica ottenuta col
rubinetto sempre al massimo
Per un anno
18.861 GWh
16.4 Gw*8760h=
143.700 GWh
13%
=
=
0.11 NORD
0.13 CENTRO
0.17 SUD
FATTORE DI CAPACITA’
fotovoltaico

## Slide 51
1 kWp
1000 Wp
7 m2
> 210 W Sahara
210 W Sicilia
195 W sud Italia
150 W pianura padana
Installato Resa in continua

## Slide 52: Il caso Italia
Il 20 gennaio 2015 atlasole.gse.it/atlasole/
17.7 GWp =17.700.000 kWp pari a
135 km2 di celle
Col sole a picco è il 50% dell’assorbimento medio italiano di potenza, il 35% del picco
Ci costa di incentivi 7 miliardi/anno per 20 anni (+18% nelle bollette 90 Eu su 500)
Come energia prodotta è il 7% del consumo elettrico e il 2% di quello totale
Dispacciamento: gli impianti programmabili debbano variare la loro produzione durante il giorno, e sono per questo compensati. I costi legati al dispacciamento sono diminuiti, passando dagli 1,9 Mld di euro nel 2008 a 0,9 Mld di euro nel 2012 (QualEnergia, luglio 2013).

## Slide 53
L’Italia ha una superficie di 300.000 km2
Abbiamo 135 km quadrati di fotovoltaico
Per rifornire tutto il paese ne occorrerebbero 2500 km quadrati + gli impianti di accumulo (150 Mld + 30 GW di accumulo+rete=40 anni)
Il suolo consumato in Italia è di 21900 km quadrati (rapporto ISPRA 2014).
Le strade asfaltate occupano 7000 km quadrati

## Slide 54
6 km2 per 75 MWe
4500 km2 per 55 GWe
87 m2 per 1 kWe
Conversione
Termoelettrica: 21%
Fattore capacità:
50-70%
Solare termico (CSP)
SEGS S. Bernardino, California

## Slide 55: il vento
Energia per turbina: 0.5-5 MW 55 GW corrispondono a
50.000 grandi turbine

## Slide 56: La Germania
potenza eolica installata (2010): 34 GWe
potenza elettrica totale installata 100 GWe
(consumo medio <70 GW>)
numero di turbine eoliche: 18.000
potenza eolica prodotta: 53 TWhe, 9% del totale
Fattore di capacità
<W> : 5 GWe -> 20% della potenza eolica totale installata
Installati 194,5 GWe, prodotti 430 TWhe  <W>=430.000/8760 = 49 GWe
2.1% della produzione elettrica mondiale
430 TWhe/20,000 TWhe = 2.1%
Tempo di raddoppio 3 anni

## Slide 57
Il problema dell’intermittenza
25 GW in Giappone
22 GW in USA
7.6 GW in Italia
6.5 GW in Germania

## Slide 58
BIOMASSE
. Bruciare “Nuova biomassa “ in modo ciclico, non contribuisce alla produzione di “Nuova anidride carbonica”, in quanto le quantità emesse sono bilanciate dalle quantità assorbite
6 CO2 + 6 H2O + Luce → C6H12O6 (Glucosio) + 6 O2

## Slide 59
EROEI
Biodiesel o etanolo, granoturco, soia,
scarti vegetali <1
Bioetanolo dalla
canna da zucchero brasiliana 7
Bioetanolo da barbabietola 1
da zucchero
Biofuel
1 ettaro di Fotovoltaico (EROEI=10)
produce 150 kWe, 40 volte di più

## Slide 60
Italia
Biofuel per le auto:
34 milioni di ettari
cioè 2.5 volte il suolo coltivabile
Biogas dal mais:
90% del suolo coltivabile
Per 50 GWe

## Slide 62: La fonte energetica più importante: la efficienza energetica
L’idea è non solo ottimizzare la produzione di energia, ma anche ottimizzare il consumo energetico

## Slide 64: Riassunto e Conclusioni

## Slide 65
2 000 TWh
25 000 TWh
30 000 TWh
4 100 TWh
USA
CINA
ITALIA
GERMANIA

## Slide 66
ENERGIA ELETTRICA in ITALIA
28%

## Slide 67
Il caso italiano: sovrapproduzione di energia

## Slide 68
Centrali elettriche, una su quattro dovrà sparire
di Federico Rendina 8 ottobre 2014 Commenti (29)
Le cifre parlano chiaro. Il nostro Paese - puntualizza l'amministratore delegato di Terna, Matteo Del Fante, in un'audizione alla commissione industria del Senato - ha raggiunto un margine di riserva di generazione elettrica di ben 24,8 gigawatt rispetto a 1,3 GW di 10 anni fa passando da una capacità disponibile reale (al netto delle manutenzioni e comunque dei fattori di indisponibilità) cresciuta in un decennio da 54,4 fino a 78,7 GW a fronte di una domanda di punta è rimasta pressoché invariata passando da 53,1 a 53,9 GW. Cinquemila megawatt di riserva sono necessari e accettabili, forse qualcosa di più. Ma non certo 25 mila. Si dovrà sfoltire.

## Slide 69: La strategia energetica nazionale SEN(2013):obiettivi per il 2020
Rinnovabili dall’11% al 23% (22->38% elettrico)

## Slide 71: COSTI
+ 25 MLD

## Slide 73
UE 20/20/20

## Slide 75
450 Scenario: A scenario presented in the World Energy Outlook that sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

## Slide 76: Conclusioni
Incentivare il sistema elettrico (auto «elettrica» e pompe di calore) per ridurre l’inquinamento locale e la CO2
Attuare l’efficienza energetica
Ridurre carbone e olio a favore del gas
Incentivare le rinnovabili
Procedere con l’energia nucleare in Cina, India e paesi non OCSE
Incentivare a livello mondiale le ricerche sull’energia
Fusione? CCS? Geotermico? Auto elettrica?
Per l’Italia: darsi al più presto un Piano Energetico Nazionale (dal SEN al PEN) che manca da 1991

## Slide 77: grazie per l’attenzione
Lo scenario appare incerto e ricco di incognite.
Occorre sempre ricordare che
«L’energia più pericolosa è quella che manca»

## Slide 79: Slide di riserva

## Slide 80: Generali

## Slide 83: Cosa fare? Martin Wolf (2013)
1. mettere in pratica le tasse sulle emissioni. Tassare le cose brutte è sempre un buon punto di partenza. Nel contesto attuale, le emissioni sono una cosa brutta. Le tasse sono il modo più semplice per orientare gli incentivi. Dal momento che gli introiti andrebbero a tutti i Governi, i proventi potrebbero essere usati deliberatamente per abbassare altre tasse, per esempio quelle sul lavoro. Le complesse questioni distributive a livello globale potrebbero essere ignorate. L'ideale sarebbe se i Governi potessero impegnarsi a indicizzare a lungo termine la tassa sulle emissioni, garantendo agli investitori una certa prevedibilità del costo delle emissioni.
2. puntare sul nucleare. È grazie al nucleare se la Francia è un'economia a basse emissioni. È un modello che gli altri dovrebbero imitare, non rifuggire.
3. imporre parametri stringenti sulle emissioni di automobili, elettrodomestici e altri macchinari. In risposta all'azione combinata di prezzi e requisiti
4. creare un sistema di scambio globale sicuro per i combustibili a basse emissioni. È un modo per convincere la Cina ad abbandonare il carbone.
5. sviluppare metodi per finanziare il trasferimento a tutti Paesi del mondo delle migliori tecnologie disponibili per creare e soprattutto per risparmiare energia.
6. consentire ai Governi di investire in ricerca e innovazione di base, finanziando la ricerca universitaria e sostenendo collaborazioni pubblico-privato.
7. investire nell'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Sicuramente dovrà essere uno dei punti centrali dell'assistenza allo sviluppo;
8. ragionare, per quanto possa sembrare estremo, sulla geoingegneria, la manipolazione su larga scala del pianeta per invertire i cambiamenti climatici.

## Slide 86
industriale
residenziale

## Slide 89: Conclusions
In the next 20 years the consumption of fossil fuel and CO2 emissions will probably continue to increase.
The consumption will double in 40 years
The consequences for the environment are unknown
For the electrical sector, the alternative now is not between nuclear and renewables, but between nuclear and fossil fuels. In any case, the nuclear energy is inadequate to solve completely the problem
Probably in the next 40 years new scenarios will be realistic: renewables+smart grid, IV generation nuclear reactors, fusion, carbon capture and storage (CCS)

## Slide 92: UE 20/20/20 Set Plan of 22/11/2007 and energy packet of 23/1/2008
To reduce CO2 of 20% (rif. 1990) within 2020 and of 50% within 2050
Energy saving up to 20% of the total energy
To produce at least 20% of the TOTAL energy from renewables
10% of biofuel for transports
To use nuclear energy and CCS
To search for new technologies

## Slide 95
92/320= 28%
GWh di Produzione elettrica

## Slide 97
ITALIA
Potenza giornaliera assorbita in GigaWatt

## Slide 98: Consumi elettrici (circa 5.000 centrali)
potenza di picco cosumo annuo
Italy 55 GWe 320 TWhe
Europe (UE) 450 GWe 3.500 TWhe
USA 460 GWe 3.850 TWhe
Cina 440 GWe 3.400 TWhe
WORLD 2.500 GWe 18.000 TWhe
Consumi totali
Italia (2%) 250 GW 2.100 TWh = 180 Mtep
Mondo 15.000 GW 130.000 TWh= 11.200 MTep
Source: Energy information US government http://www.eia.doe.gov/
CIA https://www.cia.gov/
Assorbimento istantaneo energia consumata
in un anno

## Slide 99
2025
28%
Germania,
energia totale
2013

## Slide 100
Elettricità in Germania 2013

## Slide 101
I sussidi alle fonti fossili hanno raggiunto i 550 miliardi di dollari nel 2013 – più di quattro volte quelli elargiti a favore delle energie rinnovabili (90 Mld) -- rappresentando un ostacolo agli investimenti in efficienza e in fonti rinnovabili. In Medio oriente, circa 2 mb/g di greggio
In Italia per esempio si potrebbero eliminare gli sconti fiscali e le esenzioni su energia e trasporti (trasporto aereo, marittimo, pesca, agevolazioni sul carburante per i camionisti, nell’agricoltura sul gasolio per i trattori). «Si tratta in tutto di 3,7 miliardi di euro, pari allo 0,2% del pil «Gli incentivi alle fonti fossili è vero che alleviano le difficoltà di talune categorie economiche in crisi, ma in ultima analisi scoraggiano il risparmio energetico», prosegue Capozza. «Le accise sui carburanti andrebbero rimodellate, così come le tasse che si pagano sulle auto non dovrebbero essere collegate alla potenza ma alle emissioni di CO2».

## Slide 102: Dal SEN

## Slide 103: Il o la SEN……

## Slide 107
1 Gton - (25%)
0.6 grazie al nucleare
Europa: 4.7 Gton (Mondo: 35)
UE 20/20/20

## Slide 108
Total power world consumption
Source: Wikipedia 2005
2005: fossils 85%

## Slide 110
Volume 516
Issue 7529
News Feature
Article
NATURE | NEWS FEATURE Sharing
Print
Email
Share/bookmark
Natural gas: The fracking fallacy
The United States is banking on decades of abundant natural gas to power its economic resurgence. That may be wishful thinking.
Mason Inman
03 December 2014
Article tools

## Slide 111: Solare

## Slide 114
fotovoltaico
gas
carbone
Potenza: litri al sec
kW = joule al sec
energia: kW* 8760 h = kWh in un anno
Alla fine i conti si fanno con l’acqua nel recipiente
TWh di energia prodotta

## Slide 117: Solare: un semplice conto
Il pay-back energetico di una cella PhV è 2-3 anni
Se impiego il 10% del mio fabbisogno energetico E per produrre celle al silicio
(15 volte più della attuale capacità mondiale), avrò rimpiazzato il sistema attuale col silicio dopo
N= 3 E/(0.1 E) = 30
anni

## Slide 118
Vengono installati circa 23 metri quadrati di celle che producono 3 kW di picco.
In un anno si producono circa 3300 kWh. Il fattore di capacità che ho misurato è quindi
3300 kWh/(3 kWx 8760 ore)=3300/26280=12.%.
Calcolando 20 anni di lavoro della cella abbiamo 20x3300 kWh = 66000 kWh=66MWh.
Oggi un impianto domestico costa 7000 Euro. Otteniamo 7000/66=110 Euro MWh. Tenendo conto anche delle perdite per immagazzinamento (che comunque sarebbero solo una parte), otteniamo 110/0.75=150 Euro/MWh.
Con un incentivo di cira 0.44 Euro/ kWh, in 20 anni si ricavano almeno 66000x0.44=29000 Euro, con un guadagno di circa 14 mila Euro (con gli incentivi il costo era 15.000 Euro).
La comunità europea, nei suoi siti ufficiali, quota nucleare e carbone a 70 Euro MWh e il gas a 85 Euro MWh, considerando, per il gas e il carbone, una carbon tax di 20 Euro per tonnellata di CO2.
impianto solare domestico
installato a Pavia

## Slide 120
nel prossimo futuro il costo potrebbe diventare competiitivo coi
combustinili fossili
Il 25% dell’energia mondiale potrebbe provenire dal solare termico entro il 2050

## Slide 122: An american project (source: Sciences, march 2008)
Solar: photovoltaic and CSP
Hydrogen economy
South west areas (deserts): 100.000 km2
Gas back-up plants
DC electrical network
Cost: 400 billion $
Schedule: 50-60 years

## Slide 123: UE 20/20/20 Set Plan of 22/11/2007 and energy packet of 23/1/2008
Ridurre la CO2 del 20% (rif. 1990) entro il 2020 e del 50% entro il 2050
Risparmio energetico fino al 20% della energia totale
Produrre almeno il 20% della energia TOTALE dalle rinnovabili
10% di biofuel per i trasporti
Usare energia nucleare e CCS
Ricerca di nuove tecnologie

## Slide 124
Europe : tecnology, wind, hydro and biomasses;
Other countries: tecnology and sun

## Slide 125: L’evoluzione della rete elettrica
La rete elettrica odierna
Generazione centralizzata; flusso di potenza mono-direzionale dall’alta alla bassa tensione, dove sono collegati i carichi. Il sistema è controllato tramite i grossi generatori
La nuova rete elettrica
Rete che integra e gestisce in modo efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti connessi (generatori, punti di prelievo, e punti con presenza di generazione e prelievo)
125

## Slide 126
Siamo secondi al mondo
dopo la Germania

## Slide 127
200 W/m2
130 W/m2
Peak power
150 W/m2

## Slide 128
Enel Distribuzione ha 35 milioni di clienti ripartiti in 2115 cabine primarie e relative reti in media tensione. Includendo anche gli altri distributori (A2A, ACEA, AGSM, ecc.) si arriva a circa 2300 reti in media tensione sul territorio nazionale da trasformare in reti attive e intelligenti per accogliere la generazione distribuita delle fonti rinnovabili. Il che significa che gli investimenti per trasformare la rete italiana in una rete intelligente ammontano a circa 32 miliardi di euro. Questa cifra, come detto, include lo stoccaggio di 1.6 GWh di energia elettrica con cui sarà probabilmente possibile gestire un 40-50% di fonti rinnovabili intermittente sul totale, ben oltre il limite di allacciamento delle rete “passiva” attuale, oramai quasi raggiunto. La rete intelligente sarà uno strumento straordinario per migliorare la consapevolezza dei consumi nel residenziale e terziario qual è il Demand Side Response. Le circa 600mila colonnine di ricarica incluse nei costi, a fianco dei sistemi di ricarica casalinghi, sarebbero inoltre sufficienti a garantire una infrastruttura efficiente e diffusa per la ricarica di veicoli elettrici, sufficiente al 15-20% dell’intero parco auto nazionale

## Slide 129: Unità di misura …..
1 Mtep = 11,6 TWh, 1TWh = 0.086 Mtep
Fattore di conversione europeo
energia-> energia elettrica immessa in rete: 40%.
1 Mtep = 4.5 TWhe, 1 TWhe = 0.22 Mtep
1 Mtep = 11.6 TWh = 4.5 TWhe
kWh  x 1000  MWh  x 1000 GWh  x 1000 TWh

## Slide 130
SET plan of EU
Updated at 2010
GW fossili con CCS
Credibile??????

## Slide 131
The limit is 1500/8760 = 17%
Hours of working of PHV plants in Italy
Source: GSE

## Slide 132
Nord
America
56%

## Slide 135: Fossili

## Slide 137
Tonnellate equivalenti di petrolio all’anno per persona

## Slide 138: CO2

## Slide 140
1 Gton in condizioni normali è un volume pari a 10 volte il volume del lago di Garda. Se spalmato sull’Italia, formerebbe uno strato di 1.60 m (i piccoli soffocherebbero)
10 Gtons = 100 laghi di Garda all’anno in atmosfera
se questo volume occupasse tutta l’Italia, avrebbe una
altezza di 16 metri

## Slide 141
The 30 megawatt test plant captures the carbon dioxide emitted during the electricity generation process to liquefy it for temporary storage in tanks and eventually permanent storage in secure reservoirs underground. The plant at Schwarze Pumpe is the world's most advanced CCS project to date. Over the next five years, Vattenfall intends to test and improve CCS in order to build larger plants in the future.

## Slide 142
International Energy Agency IEA 2013 report

## Slide 144
OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2)
Lanciato nel luglio 2014

## Slide 145
The Antarctic ice sheet covers about 98% of the Antarctic continent. It covers an area of almost 14 million square km (5.4 million sq. miles) and contains 26.5 million cubic km of ice[2] (6.36 million cubic miles).

## Slide 148: NUCLEARE

## Slide 149
Effetti delle basse dosi:
Il modello lineare
Se una persona fuma 300 sigarette al giorno,
dopo un anno muore.
Se 300 persone fumano 1 sigaretta al giorno,
di queste dopo un anno una muore per il fumo.
Dando una sigaretta al giorno a tutti gli italiani,
dopo un anno avremo
50.000.000/300 = 170.000 morti per il fumo
Questo non è vero!

## Slide 150
In funzione in costruzione

## Slide 151: Proliferazione nucleare
Impianto di
arricchimento
Industria
militare
Reattori
civili
Scorie
e barre
plutonio
Impianto
ritrattamento
deposito
Uranio 235
al 90%
Uranio 235
al 5%
Scorie
trattate
Trattato di
non proliferazione
nucleare

## Slide 153: (2009)

## Slide 154: COSTS
2003-2009

## Slide 155
http://setis.ec.europa.eu/
https://odin.jrc.ec.europa.eu/SETIS/SETIS1.html#
SETIS has also developed an Energy Cost Calculator, which compares cost projections for different technologies. It also shows the main elements that contribute to the cost of production. This information can be readily used to analyse where strategic efforts should be targeted.
Nuclear 70 Eu/MWh
Coal 65 Eu/MWh
Gas 105 EU/MWh
With carbon tax
di 20 Eu/ton CO2

## Slide 156: Nuclear Fission
The energy is delivered as the kinetic energy of the two fragments (200 MeV per fission)
In some nuclei (U233 ,U235,Pu239), called fissiles, the neutron capture increases while dereasing the velocity
Vf1f2(r12)
r12
Bf1f2

## Slide 157
Source: IAEA 2011

## Slide 158: Fusione: la reazione a catena (Fermi 1941)

## Slide 159
2003

## Slide 160: GEOTERMICO

## Slide 162
Capacities
US 3.1MW
Philippines 1.9MW
Indonesia 1.2MW
Mexico 0.9MW
Italy 0.8MW
Iceland 0.7MW
New Zealand 0.6MW
Japan 0.5MW

## Slide 165
Geothermal sites can run out of steam over a period of time due to drop in temperature or if too much water is injected to cool the rocks and this may result huge loss for the companies which have invested heavily in these plants.
Due to this factor, companies have to do extensive initial research before setting up the plant.
Solare: 1000 Watt/m2
Geotermico: 0.1 Watt/m2

## Slide 166
Electricity generation in a vapor-dominated hydrothermal system.
1 Wellheads
2 Ground surface
3 Generator
4 Turbine
5 Condenser
6 Heat exchanger
7 Pump

## Slide 169
Italy:
340 TWh
Average
power:
35 W/m2

## Slide 170
The mechanical arrangement of the PHWR, which places most of the moderator at lower temperatures, is particularly efficient because the resulting thermal neutrons are "more thermal" than in traditional designs, where the moderator normally runs hot. This means that a PHWR is not only able to "burn" natural uranium and other fuels, but tends to do so more efficiently as well.
Drawbacks
Heavy water generally costs hundreds of dollars per kilogram, though this is a trade-off against reduced fuel costs. It is also notable that the reduced energy content of natural uranium as compared to enriched uranium necessitates more frequent replacement of fuel; this is normally accomplished by use of an on-power refuelling system. The increased rate of fuel movement through the reactor also results in higher volumes of spent fuel than in reactors employing enriched uranium; however, as the unenriched fuel was less reactive, the heat generated is less, allowing the spent fuel to be stored much more compactly.[1]
Nuclear Proliferation
Opponents of heavy water reactors suggest that such reactors pose a much greater risk of nuclear proliferation because of two characteristics: (1) they use unenriched uranium as fuel, the acquisition of which is free from supervision of international institutions on uranium enrichement. (2) they produce more plutonium and tritium as by-products than light water reactors, these are hazardous radioactive substances that can be used in the production of modern nuclear weapons such as fission, boosted fission, and neutron bombs as well as the primary stages of thermonuclear weapons.

## Slide 171: Vento

## Slide 172: Luglio 2009: la Germania costruisce la più grande tuirbina del mondo
5 MW potenza, 120 m di altezza
Off shore, capacità 35%
30.000 pale come questa
corrispondono
Alla potenza italiana di picco
(massima richiesta: 55 GW)
In costruzione, lavorerà
Sul mare

## Slide 173
S=1000 m2  3 W/m2 with 10 m/s
25 W/m2 with 20 m/s
S
v dt

## Slide 174
Global Wind Power Cumulative Installed Capacity (Data source: GWEC, Global Wind Report Annual Market Update 2010)
Installati 194,5 GWe, prodotti 430 TWhe  <W>=430.000/8760 = 49 GWe
2.5% della produzione elettrica mondiale
430 TWh/17,000 TWh = 2.5%
Doubling time 3 years

## Slide 175
Un mondo a due velocità

## Slide 176: Biomasse

## Slide 177
Biogas da gas animale

## Slide 178
Source:
That is 20x4.5=90 TWhe, equal to 28% electric energy consumption /y
(taking into account a 35% efficiency of the thermal cycle)
% dell’energia primaria

## Slide 179
Nel 2002 in Danimarca mancò il vento per 54 giorni e le turbuine fornirono meno dell’1% della potenza.
Per uscire dalla crisi si riaccesero le centrali a carbone
In Italia il limite di intermittenza della rete è praticamente stato raggiunto. Ora occorre investire e incentivare i sistemi di accumulo. Incentivare ulteriormente solo le rinnovabili e non la rete non sembra avere senso.
Per trasformare la rete per gestire fino al 50% di rinnovabili occorrono circa 30 miliardi di Euro.
L’intermittenza

## Slide 180
1 ettaro produce 25 t/ha of prodotto secco che dà circa 580 m3 of biogas/t, che dà 2.1 kWhe per m3.
(sorgente: “coldiretti” e progetti presentati all’assessorato ambiente prov. di Pavia”)
Quindi 1 ettaro dà 580x25x2.1=30.450 kWhe che, divisi per 8500 h, danno una potenza in rete di 3.6 kWe.
1 ettaro di Fotovoltaico produce 150 kWe, 40 volte di più
In Italia la potenza di picco è 55.000.000 kWe
Quindi 55.000.000/3.6=15 milionidi ettari,
In Italia il suolo coltivabile è 13 milioni di ettari
Il biogas dall’agricoltura per produrre energia elettrica consumerebbe più di tutto il suolo coltivabile
Biogas dall’agricoltura: un caso pavese

## Slide 181
In Italia ci sono 34 milioni di auto, ognuna consuma circa 1000 litri di carburante/anno. Corrispondono a 5,7 milioni di ettari di suolo brasiliano coltivato a canna da zucchero.
In Italia the il suolo coltivabile è 13 milioni di ettari
(130.000 km2).
Coldiretti calcola che la resa media del biodiesel italiano è circa 850 kg (circa 1000 litri) per ettaro, quindi: un’auto per ettaro
34 milioni di ettari
cioè 2.5 volte il suolo coltivabile
Biofuel